## Slide 1
from machine import Pin, I2C
import VL53L0X
from neopixel import NeoPixel
from utime import sleep
NEOPIXEL_PIN = 0
NUMBER_PIXELS = 12
strip = NeoPixel(machine.Pin(NEOPIXEL_PIN), NUMBER_PIXELS)
sda=machine.Pin(16) # lower right pin
scl=machine.Pin(17) # one up from lower right pin
i2c=machine.I2C(0, sda=sda, scl=scl, freq=400000)
# Create a VL53L0X object
tof = VL53L0X.VL53L0X(i2c)
tof.start()
while True:
dist = round((tof.read() - 30) / 2)
print(dist)
index = round(dist / 20)
if index < 0:
index = 0
if index > 11:
index = 11
strip[index] = (255,0,255)
strip.write()
sleep(0.1)
strip[index] = (0,0,0)

## Slide 2
from machine
import Pin, I2C
from neopixel import NeoPixel
from utime import sleep
NEOPIXEL_PIN = 0
NUMBER_PIXELS = 12
strip = NeoPixel(machine.Pin(NEOPIXEL_PIN), NUMBER_PIXELS)
while True:
for i in range(0, NUMBER_PIXELS):
# (red, green, blue) values range from 0 to 255
strip[i] = (100,0,0)
strip.write()
sleep(.1) # 1/10 of a second
strip[i] = (0,0,0)